Max нагрузка на полку – 200, 230 кг Max нагрузка на секцию стеллажа – 800-1200 кг

ПРАЙС-ЛИСТ

Стеллаж  полочный СТ-031

- Стеллаж металлический.

- Стеллаж продается элементами и имеет возможность  моделирования по высоте, глубине, длине и по количеству полок. Стеллаж состоит из рам, полок и раскосной системы. К раме стеллажа можно присоединить полки следующего стеллажа.

- Полка изготовлена из металла толщиной  2,0 мм, макс. нагрузка на полку – 200 кг. На полки можно дополнительно установить ребро жесткости, которое увеличивает максимальную нагрузку на полку на 30 кг.

- Максимальная нагрузка на секцию одиночного стеллажа – 800 кг. Максимальная нагрузка на секцию стеллажа при установке стеллажей в линию: крайние секции – 1 000 кг, внутренние секции – 1 200 кг.

- Стеллаж изготавливается высотой согласно таблице. Глубина стеллажа – 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм и 800 мм. Длина стеллажа определяется длиной устанавливаемых полок. Полки изготавливаются в двух вариантах: длиной 1000 мм и 1300 мм. Допустимое     минимальное количество полок на секцию стеллажадо                а - не личество ярусов хранения ключительно.аняются. - не менее четырех.

- Рама стеллажа имеет разборную конструкцию и состоит из отдельных элементов. Полки стеллажа устанавливаются на зацепы рам стеллажа и регулируются по высоте с шагом 53 мм. На Полки стеллажа можно установить Разделители полок 500 и Разделители  полок 600, где цифра указывает на глубину подходящей полки.

- Рамы, Полки стеллажа и Разделители полок изготовлены из оцинкованного металла. Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.

- Стеллажи сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

Полки СТ-031

| Наименование элементов | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| СТ-031 Полка 300х1000 цинк | 2,6 | 470 |
| СТ-031 Полка 400х1000 цинк | 4,2 | 560 |
| СТ-031 Полка 500х1000 цинк | 5 | 650 |
| СТ-031 Полка 600х1000 цинк | 5,6 | 740 |
| СТ-031 Полка 800х1000 цинк | 7,1 | 910 |
| СТ-031 Полка 300х1300 цинк | 3,3 | 590 |
| СТ-031 Полка 400х1300 цинк | 5,5 | 710 |
| СТ-031 Полка 500х1300 цинк | 6,3 | 820 |
| СТ-031 Полка 600х1300 цинк | 7,1 | 940 |
| СТ-031 Полка 800х1300 цинк | 8,9 | 1 160 |
| СТ-031 Ребро жесткости на полку 1000 | 1,4 | 165 |
| СТ-031 Ребро жесткости на полку 1300 | 1,8 | 215 |
| СТ-031 Раскосная система | 0,7 | 400 |
| СТ-031 Разделитель полок 500 цинк | 1 | 310 |
| СТ-031 Разделитель полок 600 цинк | 1,5 | 360 |

Схема вариантов установки стеллажа СТ-031

| Рама высота*, мм | глубина 300 мм | глубина 400 мм | глубина 500 мм | глубина 600 мм | глубина 800 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вес, кг | Цена, руб | Вес, кг | Цена, руб | Вес, кг | Цена, руб | Вес, кг | Цена, руб | Вес, кг | Цена, руб |
| 1855 | 6,2 | 1 206 | 6,5 | 1 278 | 6,9 | 1 347 | 7,2 | 1 416 | 7,9 | 1 554 |
| 2067 | 6,7 | 1 302 | 7 | 1 374 | 7,4 | 1 443 | 7,7 | 1 512 | 8,4 | 1 650 |
| 2279 | 7,6 | 1 468 | 8,1 | 1 564 | 8,6 | 1 656 | 8,9 | 1 748 | 9,9 | 1 932 |
| 2491 | 8,2 | 1 566 | 8,7 | 1 662 | 9,1 | 1 754 | 9,5 | 1 846 | 10,5 | 2 030 |

*  Возможно изготовление рам высотой от 1855 мм до 2491 мм с шагом 106 мм при сумме заказа от 100 тыс. рублей

Все цены с НДС. Существует система скидок. Оказываются услуги по замерам и составлению планировок на стеллажи, а так же услуги по

доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.   Цены действительны с 30 января 2017 г.