Max нагрузка на ярус хранения – 750 кг Max нагрузка на секцию стеллажа – 4500 кг

ПРАЙС-ЛИСТ

Стеллаж полочный СТ-051

- Стеллаж металлический.

- Стеллаж продается элементами и имеет возможность моделирования по высоте, глубине, длине и по количеству ярусов хранения. К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики    сохраняются.

- Стеллаж изготавливается высотой согласно таблице. Допускается устанавливать в один ряд стеллажи высотой до 3000 мм включительно (глубина 650 мм, 850 мм) и до 4000 мм (глубина 1050 мм). Стеллажи с большими высотами устанавливаются только в два ряда с               использованием Соединителей спаренных рядов (высота 1800÷3500 мм - 2 соединителя, 3600÷6000 мм – 3 соединителя). Глубина стеллажа – 650 мм, 850 мм и 1050 мм. Длина стеллажа определяется длиной яруса хранения (1200 мм, 1500 мм, 1800 мм и 2100 мм). Допустимое                      минимальное количество ярусов хранения – не менее трех. Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте с шагом   50 мм. Ярус хранения включает в себя две Балки, крепеж для балок, Полки и Стяжки балок (1500 мм – 1 шт., 1800 мм и 2100 мм – 2 шт.)

- Рама стеллажа имеет разборную конструкцию и состоит из отдельных элементов. Все элементы рамы изготовлены из оцинкованного металла. Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.

- Балки стеллажа СТ-051 крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируются винтами-саморезами. На балки устанавливаются Полки. Балки  окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7038. Полка 300х600, 300х800 и 300х1000 изготавливается в двух вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038.

- Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов (СНиП 2.03.13-88  «Полы» и Рекомендациям по проектированию полов (в развитии СНиП 2.03.13-88 «Полы» МДС 31-1,98 (АО ЦНИИпромзданий).

- Стеллажи сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.      Схема вариантов установки стеллажа СТ-051

| Рама* высота, мм | глубина 650 мм | глубина 850 мм | глубина 1050 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вес Брутто, кг | Цена, руб. | Вес Брутто, кг | Цена, руб. | Вес Брутто, кг | Цена, руб. |
| 1800 | 10,1 | 1 499 | 11 | 1 589 | 11,8 | 1 684 |
| 2000 | 10,8 | 1 591 | 11,7 | 1 681 | 12,5 | 1 776 |
| 2200 | 12,3 | 1 784 | 13,3 | 1 889 | 14,3 | 2 000 |
| 2500 | 13,4 | 1 922 | 14,4 | 2 027 | 15,4 | 2 138 |
| 2700 | 14,1 | 2 014 | 15 | 2 119 | 16,1 | 2 230 |
| 3000 | 15,9 | 2 253 | 17 | 2 373 | 18,2 | 2 500 |
| 3500 | 17,9 | 2 511 | 19 | 2 626 | 20,1 | 2 748 |
| 4000 | 20,2 | 2 814 | 21,5 | 2 949 | 22,8 | 3 092 |
| 4500 | 22,8 | 3 145 | 24,2 | 3 295 | 25,6 | 3 454 |
| 5000 | 25,3 | 3 476 | 26,8 | 3 641 | 28,5 | 3 816 |
| 5500 | 27,9 | 3 807 | 29,5 | 3 987 | 31 | 4 178 |
| 6000 | 30 | 4 065 | 31,5 | 4 240 | 33,2 | 4 426 |

Таблица нагрузочных

характеристик на СТ-051 Рама

| Расстояние по вертикали между ярусами хранения, мм | Максимальная нагрузка на секцию стеллажа, кг |
| --- | --- |
| до 750 мм | 4500 |
| 750мм – 1000 мм | 3600 |
| 1050мм – 1250 мм | 2200 |
| 1300мм – 2000 мм | 1000 |

*Возможно изготовление рам высотой  от 1800 мм до 6000 мм с шагом 100 мм

при сумме заказа от 100 тыс. рублей.

| СТ-051 Ярусы хранения (Глубина/ Длина, мм) | Вес Брутто,кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| СТ-051 Ярус хранения 650/ 1200 Полки окраш / цинк | 12,7 | 2 392 / 2 272 |
| СТ-051 Ярус хранения 650/ 1500 Полки окраш./ цинк | 16,3 | 3 057 / 2 907 |
| СТ-051 Ярус хранения 650/ 1800 Полки окраш./ цинк | 19,6 | 3 722 / 3 542 |
| СТ-051 Ярус хранения 650/ 2100 Полки окраш./ цинк | 23,2 | 4 292 / 4 082 |
| СТ-051 Ярус хранения 850/ 1200 Полки окраш./ цинк | 14,6 | 2 632 / 2 472 |
| СТ-051 Ярус хранения 850/ 1500 Полки окраш./ цинк | 18,7 | 3 377 / 3 177 |
| СТ-051 Ярус хранения 850/ 1800 Полки окраш./ цинк | 22,6 | 4 122 / 3 882 |
| СТ-051 Ярус хранения 850/ 2100 Полки окраш./ цинк | 26,6 | 4 752 / 4 472 |
| СТ-051 Ярус хранения 1050/ 1200 Полки окраш./ цинк | 17,5 | 3 032 / 2 832 |
| СТ-051 Ярус хранения 1050/ 1500 Полки окраш./ цинк | 22,5 | 3 897 / 3 647 |
| СТ-051 Ярус хранения 1050/ 1800 Полки окраш./ цинк | 27,3 | 4 762 / 4 462 |
| СТ-051 Ярус хранения 1050/ 2100 Полки окраш./ цинк | 32 | 5 492 / 5 142 |
| Соединитель 200 спар. рядов стеллажей (L=200мм) | 0,4 | 155 |

Таблица нагрузочных характеристик

на СТ-051 Ярус хранения

| Длина яруса хранения, мм | Максимальная нагрузка на ярус хранения**, кг. |
| --- | --- |
| 1200 | 600 |
| 1500 | 750 |
| 1800 | 750 |
| 2100 | 700 |

** Нагрузки на ярус указаны с учетом обязательной            установки Стяжки балок. На ярус хранения длиной                  1200 мм Стяжки балок не устанавливаются.

Все цены с НДС. Существует система скидок. Оказываются услуги по замерам и составлению планировок на стеллажи, а так же услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.

Цены действительны с 30 января 2017 г.