Max нагрузка на ярус хранения – 400 кг Max нагрузка на секцию стеллажа – 2500 кг

ПРАЙС-ЛИСТ

Стеллаж СТ-023  наклонный

- Стеллаж металлический. Предназначен для хранения    различных мелких грузов в пластиковых ящиках, установленных на наклонные ярусы хранения.

- Стеллаж изготавливается высотой 2000 мм, шириной 1200 мм и глубиной 585 мм. Количество ярусов хранения –

не менее трех. Ярус хранения состоит из двух балок, крепежа для балок, упора и четырех полок. Нижний ярус хранения может устанавливаться как основные вышестоящие ярусы или под противоположным углом для хранения

неиспользуемых ящиков. Пластиковые ящики в стандартную комплектацию не входят и приобретаются отдельно.

Цвет ящиков - красный и синий. Загрузка ящиков может производиться как с лицевой, так и с обратной стороны

стеллажа. Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте с шагом 43 мм.

- К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. При установке стеллажей в линию       нагрузочные характеристики сохраняются.

- Рама стеллажа имеет разборную конструкцию и состоит из отдельных элементов. Балки стеллажа крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируются  винтами-саморезами.

- Рама изготавливается в 2-х вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038.

- Балки стеллажа СТ-023 и Упор 1200 окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038. Полка 300х600                 изготавливается в двух вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038.

- Стеллаж отгружается в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.

- При работе со Стеллажами широко используются Ящики пластиковые разных размеров (см. Прайс-лист на Ящики      пластиковые).

- Стеллаж сертифицирован. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

Схема вариантов установки

СТ-023 Стеллаж наклонный

Стеллаж СТ-023 наклонный цинк

(без ящиков)

Рама 2000х585 цинк – 2 шт.

6 ярусов хранения (Полки окр./цинк)

14 892 руб./14 172 руб.

Стеллаж СТ-023 наклонный

(без ящиков)

Рама 2000х585 – 2 шт.

6 ярусов хранения (Полки окр./цинк)

15 260 руб./14 540 руб.

| Наименование | Вес Брутто, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| СТ-023 Рама 2000х585 | 5,9 | 1 393 |
| СТ-023 Рама 2000х585 цинк | 5,8 | 1 209 |
| СТ-023 Ярус хранения 585х1200 (наклонный) Полки окраш./ цинк | 11,2 | 2 079/1 959 |

Все цены с НДС. Существует система скидок. Оказываются услуги по замерам и составлению планировок на стеллажи, а так же услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.

Цены действительны с 30 января 2017 г.

# Text boxes

СУММАРНАЯ  НАГРУЗКА

НА СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА

не более  2500 кг

НАГРУЗКА НА ЯРУС ХРАНЕНИЯ

не более  400 кг